КАЧЕЛИ УЛИЧНЫЕ

серии «ЮНЫЙ АТЛЕТ»

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

и ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «СПК»

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 24

тел./факс 8 (84230) 2-26-92, web: junior-atlet.ru

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, установки, эксплуатации и обслуживания Качелей уличных серии «Юный атлет» (далее по тексту — Качели)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Качели представляет собой сборно-разборную конструкцию, устанавливаемую на бетонируемые опоры.

1.2. Качели предназначен для использования на уличных площадках (дачных участках) детьми старше 4-х лет. Общая нагрузка на Качели не должна превышать 100 кг.

1.3. Основные технические характеристики Качелей приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Качели уличные «ЮНЫЙ АТЛЕТ» |
| --- |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры, м | длина, мм | 1550 |
|  | ширина, мм | 1000 |
|  | высота, мм | 2100 |
| Вес нетто, кг, не более | 30 |
| Максимальная нагрузка на Качели, кг | 100 |
| Минимальный возраст ребенка, лет | 4 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность Качелей приведена в таблице 2

Таблица 2

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка качелей нижняя | 4 |  |  |
| 2 | Стойка качелей верхняя | 4 |  |  |
| 3 | Перекладина качелей | 1 |  |  |
| 4 | Отвод большой | 2 |  |  |
| 5 | Боковина качелей левая | 1 |  |  |
|  | Боковина качелей правая | 1 |  |  |
| 6 | Комплект цепей и карабинов | 1 |  |
| 7 | Комплект «спинка и сиденье» | 1 |  |
| 8 | Закладная | 4 |  |  |
| КРЕПЕЖ |  | ПЛАСТИК |  |
| № | Наименование | К-во | № | Наименование | К-во |
| 9 | Болт М8х60 | 10 | 16 | Полусфера | 32 |
| 10 | Болт М8х70 | 6 | 17 | Колпачок полусферы | 32 |
| 11 | Гайка М8 | 16 |  |  |  |
| 12 | Шайба 8 | 32 |  |  |  |
| 13 | Винт М6х20 меб | 4 |  |  |  |
| 14 | Гайка М6 | 6 |  |  |  |
| 15 | Шайба 6 | 6 |  |  |  |

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

  - Распакуйте Качели и внимательно изучите настоящее руководство.

  - Сборку и установку Качелей должны осуществлять не менее 2-х взрослых человек.

  - Разложите комплектующие детали на ровной поверхности, убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.

  - Для монтажа Вам понадобится: лестница-стремянка высотой не менее 1,5 метров, строительный уровень длиной не менее 1 м и гаечный ключ с размером S=13 мм.

  - Собрать конструкцию Качелей по схеме ниже:

  - Собрать 6 закладных (поз.8) с нижними стойками собранного Качелей по схеме B из раздела 3.5.

  - Подготовить площадку под установку Качелей в соответствии с рисунком ниже:

Внимание: размеры, указанные на рисунке предназначены для планирования площадки и могут незначительно отличаться от фактических размеров собранных Качелей, производить работы по бетонированию опор следует исходя из размеров собранного Качелей.

  - Установить Качели в подготовленные ямы, проверить горизонтальность рукохода и балки для качелей с помощью строительного уровня, забетонировать опоры (бетон В15; V=0,06 м3, С – бетон, В – песок)

  - Собрать и установить подвесные качели. Для сборки качелей используйте детали поз. 5,7, крепеж поз. 13,14,15. Для подвеса качелей используйте комплект цепей и карабинов поз. 6.

  - Испытайте надежность установки Качелей под весом взрослого человека

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  - Суммарная нагрузка на Качели не должна превышать 100 кг.

  - При проведении занятий на Качелях во избежание ушибов и травм рекомендуется обеспечить в зонах приземления ударопоглощающее покрытие (песок, опилки и т.д.).

  - Занятия детей на Качелях допускаются только под наблюдением взрослого человека.

  - Допускается занятие лишь 1 ребенка на Качелях единовременно.

  - Ежедневно перед началом занятий необходимо:

- провести осмотр конструкций Качелей и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.

- провести осмотр карабинов и контактных звеньев на качелях, в случае износа заменить.

  - Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку крепежных узлов и резьбовых соединений Качелей и надежности бетонированных опор.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по эксплуатации производитель гарантирует надежность Качелей в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ

  - Настоящие Качели изготовлены и упакованы

«____»___________________20___ г.

Упаковщик _______________/_______________________________

Подпись                                Фамилия И.О.

Отметка контроля:

  - Дата продажи

«____»___________________20___ г.

Торговая организация _______________________________________________

м.п.