УЛИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

серии «ЮНЫЙ АТЛЕТ»

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

и ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «СПК»

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 24

тел./факс 8 (84230) 2-26-92, web: junior-atlet.ru

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, установки, эксплуатации и обслуживания уличного детского спортивного комплекса серии «Юный атлет» (далее по тексту — Комплекс)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию, устанавливаемую на бетонируемые опоры.

1.2. Комплекс предназначен для использования на уличных площадках (дачных участках) детьми старше 4-х лет. Общая нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.

1.3. Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| УДСК «ЮНЫЙ АТЛЕТ» |
| --- |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры, м | длина, мм | 2850 |
|  | ширина, мм | 2100 |
|  | высота, мм | 2100 |
| Вес нетто, кг, не более | 60 |
| Максимальная нагрузка на Комплекс, кг | 100 |
| Максимальная нагрузка на качели, кг | 100 |
| Минимальный возраст ребенка, лет | 4 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность Комплекса приведена в таблице 2

Таблица 2

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка нижняя | 4 |  |
| 2 | Стойка верхняя | 6 |  |
| 3 | Стойка качелей нижняя | 2 |  |
| 4 | Стойка качелей верхняя | 2 |  |
| 5 | Перекладина качелей | 1 |  |
| 6 | Отвод малый | 4 |  |
| 7 | Отвод большой | 1 |  |
| 8 | Перекладина с гайками | 16 |  |
| 9 | Перекладина без гаек | 2 |  |
| 10 | Боковина качелей левая | 1 |  |
|  | Боковина качелей правая | 1 |  |
| 11 | Консоль турника | 2 |  |
| 12 | Турник | 1 |  |
| 13 | Дополнительная перекладина | 1 |  |
| 14 | Пластина соединительная | 10 |  |
| 15 | Комплект цепей и карабинов | 1 |
| 16 | Комплект «спинка и сиденье» | 1 |
| 17 | Канат ПМД трехцветный | 1 |
| 18 | Кольца гимнастические с перекладиной | 1 |
| 19 | Шпилька М8х565 мм с гайкой | 2 |
| 20 | Закладная | 6 |  |
| КРЕПЕЖ | ПЛАСТИК |
| № | Наименование | К-во | № | Наименование | К-во |
| 21 | Болт М8х30 | 5 | 30 | Полусфера | 84 |
| 22 | Болт М8х50 | 5 | 31 | Колпачок полусферы | 84 |
| 23 | Болт М8х60 | 57 | 32 | Колпачок болта М8 | 28 |
| 24 | Болт М8х70 | 4 |  |  |  |
| 24/1 | Болт М8х80 | 3 |  |  |  |
| 25 | Гайка М8 | 40 |  |  |  |
| 26 | Шайба 8 | 112 |  |  |  |
| 27 | Винт М6х20 меб | 6 |  |  |  |
| 28 | Гайка М6 | 6 |  |  |  |
| 29 | Шайба 6 | 6 |  |  |  |

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

  - Распакуйте Комплекс и внимательно изучите настоящее руководство.

  - Сборку и установку Комплекса должны осуществлять не менее 2-х взрослых человек.

  - Разложите комплектующие детали на ровной поверхности, убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.

  - Для монтажа Вам понадобится: лестница-стремянка высотой не менее 1,5 метров, строительный уровень длиной не менее 1 м и гаечный ключ с размером S=13 мм.

| Собрать 2 нижние части лестницы |
| --- |
| Собрать 2 верхние части лестницы: Внимание: верхняя перекладина (поз.9) стягивается шпилькой (поз. 19). | Собрать рукоход: Внимание: установите канат (поз. 17) во время сборки рукохода. |

| Собрать 2 лестницы и рукоход, все узлы собираются между собой по увеличенной схеме. Внимание: при сборке малые отводы (поз 6. - 4 шт.) устанавливать длинной стороной горизонтально. | Собрать балку для качелей с боковой стойкой. |
| --- | --- |

  - Собрать балку для качелей с основной частью Комплекса.

  - Собрать 6 закладных (поз.20) с нижними стойками собранного Комплекса по схеме B из раздела 3.9.

  - Подготовить площадку под установку Комплекса в соответствии с рисунком ниже:

Внимание: размеры, указанные на рисунке предназначены для планирования площадки и могут незначительно отличаться от фактических размеров собранного Комплекса, производить работы по бетонированию опор следует исходя из размеров собранного Комплекса.

  - Установить Комплекс в подготовленные ямы, проверить горизонтальность рукохода и балки для качелей с помощью строительного уровня, забетонировать опоры (бетон В15; V=0,09 м3, С – бетон, В – песок)

  - Собрать и установить турник:

  - Собрать и установить качели. Для сборки качелей используйте детали поз. 10,16, крепеж поз. 27,28,29. Для подвеса качелей используйте комплект цепей и карабинов поз. 15.

  - Собрать и повесить кольца (поз. 18) в соответствии с вложенной инструкцией.

  - Испытайте надежность установки Комплекса и элементов навесного оборудования под весом взрослого человека

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  - Суммарная нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.

  - При проведении занятий на Комплексе во-избежании ушибов и травм рекомендуется обеспечить в зонах приземления ударопоглощающее покрытие (песок, опилки и т.д.).

  - Занятия детей на Комплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.

  - Допускается занятие лишь 1 ребенка на Комплексе единовременно.

  - Ежедневно перед началом занятий необходимо:

- провести осмотр конструкций Комплекса и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.

- провести проверку надежности связки узловых элементов шнура на катушках и кольцах, убедиться в отсутствии перетирания и повреждения волокон шнура и каната, и надежности крепежного кронштейна каната. Проверка надежности узловых элементов проводится под весом взрослого человека.

- провести осмотр карабинов и контактных звеньев на качелях, в случае износа заменить.

  - Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку крепежных узлов и резьбовых соединений Комплекса и надежности бетонированных опор.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по эксплуатации производитель гарантирует надежность Комплекса в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ

  - Настоящий Комплекс изготовлен и упакован

«____»___________________20___ г.

Упаковщик _______________/_______________________________

Подпись                                Фамилия И.О.

Отметка контроля:

  - Дата продажи

«____»___________________20___ г.

Торговая организация _______________________________________________

м.п.