ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

серии «АТЛЕТ»

модель для установки враспор

между полом и потолком с регулируемым по высоте турником

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «СПК»

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 24

тел./факс 8 (84230) 2-26-92, web: junior-atlet.ru

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, эксплуатации и обслуживания детского спортивного комплекса серии «АТЛЕТ-Р» (далее по тексту — Комплекс)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Комплекс предназначен для использования внутри помещений с высотой потолка от 2,4 до 2,9 м детьми старше 4-х лет. Общая нагрузка на Комплекс не должна превышать 120 кг.

  - Эксплуатационные ограничения:

- деревянные и подвесные потолки непригодны для установки Комплекса

- допустимый размер неровностей пола и потолка — 5 мм

  - Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| ДСК «ЮНЫЙ АТЛЕТ» |
| --- |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры, м | длина, м | 0,8 |
|  | ширина, м | 0,9 |
|  | высота, м | 2,4-2,9 |
| Вес нетто, кг, не более | 38 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Минимальный возраст ребенка, лет | 4 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность Комплекса приведена в таблице 2

Таблица 2

| № | Наименование | К-во, шт. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка нижняя | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 1100 мм, имеет 4 сквозных отверстия |  |
| 2 | Стойка верхняя | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 1100 мм, имеет 6 сквозных отверстий |  |
| 3 | Перекладина | 8 | Труба д. 25 мм с ПВХ покрытием |  |
| 4 | Упорный кронштейн | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 400 мм |  |
| 5 | Консоль турника | 2 | Труба д. 33 мм изогнутой формы |  |
| 6 | Турник | 1 | Труба д. 25 с пластиковыми ручками |  |
| 7 | Доп-ная перекладина | 1 | Труба д. 25 мм длиной 550 мм |  |
| 8 | Соединительная втулка | 2 | Труба д. 38 мм длиной 260 мм |  |
| 10 | Телескопическая стойка | 2 | Труба д. 33 мм длиной 900 мм с 18 сквозными отверстиями |  |
| 11 | Упорная пластина | 2 | Пластина П-образной формы |  |
| 12 | Соединительная пластина | 12 | 40х100 мм, имеет изогнутую форму |  |
| 13 | Основание подлокотника | 2 | Труба д. 27 мм длиной 740 мм, с двумя ручками |  |
| 14 | Кронштейн брусьев | 2 | Труба д. 27 мм, изогнутой формы |  |
| 15 | Стяжка брусьев | 1 | Труба д. 27 мм длиной 615 мм |  |
| 16 | Подлокотник | 2 | Мягкий элемент прямоугольной формы |  |
| 17 | Навесная спинка | 1 | Мягкий элемент с навесным основанием |  |
| КРЕПЕЖ |  | ПЛАСТИК 2 пакета |  |
| № | Наименование | К-во | № | Наименование | К-во |
| 18 | Болт М8х20 (под шестигр.) | 2 | 28 | Стакан разборный | 2 |
| 19 | Болт М8х30 | 6 | 29 | Опора д. 80 мм | 6 |
| 20 | Болт М8х50 | 6 | 30 | Переходник для опоры | 4 |
| 21 | Болт М8х60 | 26 | 31 | Полусфера | 20 |
| 22 | Болт М8х70 | 8 | 32 | Колпачок полусферы | 20 |
| 24 | Болт М16х100 | 2 | 33 | Колпачок болта М8 | 56 |
| 25 | Гайка М16 | 2 | 34 | Стыковочное кольцо | 2 |
| 26 | Гайка М8 | 24 | 35 | Втулка под телескоп | 2 |
| 27 | Шайба 8 | 44 |  |
| 37 | Болт М8х40 | 2 | 36 | Сухарь брусьев | 2 |  |

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

  - Сборку и установку Комплекса должны осуществлять не менее 2-х взрослых человек.

  - Не рекомендуется размещать комплекс ближе 2-х метров от углов помещений, предметов мебели и других преград.

  - Распакуйте Комплекс и разложите комплектующие детали на ровной поверхности.

  - Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.

  - Собрать нижние стойки (поз.1) с 4 перекладинами (поз.3) используя болты (поз.21) в соответствии с рис 1. Болты (поз. 24) вкрутить до упора. (см. рис. 1)

  - .Установить нижнюю перекладину на верхнюю часть лестницы, как показано на рис. 2.

  - Используя соединительную втулку (поз.8) и стыковочное кольцо (поз.34) собрать верхние стойки (поз.2) с нижней частью лестницы как показано на рис.2.

  - Собрать телескопические стойки (см. рис.3):

    - С помощью болтов (поз.21) собрать упорные пластины (поз.11) с упорными кронштейнами (поз.4);

    - С помощью болтов (поз.20) собрать упорный кронштейн с телескопическими стойками (поз.10).

  - Установить на верхнюю часть лестницы 2 втулки под телескоп (поз.35), затем вставить в верхнюю часть лестницы собранные телескопические стойки и установить Комплекс вертикально. Под болт (поз.24) и на посадочные места на упорных кронштейнах установить 6 опор (поз.29). На упорные кронштейны опоры устанавливаются с использованием переходника (поз.30)

  - Поднять телескопические стойки до упора с потолком, затем плавно опустить вниз до первого совпадения отверстий в телескопических стойках и верхней стойке лестнице. В верхние совмещенные отверстия установить перекладину (поз.3).

ВНИМАНИЕ: зазор между верхними опорами и потолком не должен превышать 55 мм.

  - Распереть Комплекс болтом (поз.24) и установить оставшиеся 2 перекладины (поз.3). Окончательно затянуть все перекладины. Запрещается выкручивать болт (поз.24) более чем на 70 мм (см. рис.4). После распора Комплекса — затянуть контр гайку (поз.25) — см. рис.

  - Вертикальность установки Комплекса контролировать с помощью отвеса.

  - Соберите конструкцию турника: установите крепежную перекладину (поз.7) и турник (поз.6) на консоли турника (сверху) используя болты (поз.21).

  - Собранный турник установить на подходящую высоту, используя соединительные пластины (поз.12) для крепления использовать болты (поз. 19,20). При сборке соединительных пластин сначала затяните соединение с консолями, затем проушины пластин за стойками.

  - Соберите брусья в соответствии с рисунком 5. Некоторые детали комплектации могут визуально отличаться от показанных на рисунке 5.

  - Устойчивость Комплекса и надежность крепления лестницы между полом и потолком проверить путем бокового раскачивания Комплекса. Смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

  - Испытайте надежность установки Комплекса и элементов навесного оборудования под весом взрослого человека.

Рисунок 5 – Схема сборки откидных брусьев

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  - Суммарная нагрузка на Комплекс не должна превышать 120 кг.

  - При проведении занятий на Комплексе во избежании ушибов и травм рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,0х1,0х0,1 м, расположенный под снарядами.

  - Занятия детей на Комплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.

  - Допускается занятие лишь 1 ребенка на Комплексе единовременно.

  - Ежедневно перед началом занятий необходимо:

- провести осмотр конструкций Комплекса и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.

- Провести проверку надежности установки Комплекса путем бокового раскачивания, смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При необходимости произвести распор Комплекса выкручиванием болта (поз.18) с обязательной последующей затяжкой контр гайки (поз.19).

- провести проверку надежности связки узловых элементов шнура на катушках и кольцах, убедиться в отсутствии перетирания и повреждения волокон шнура и каната, и надежности крепежного кронштейна каната. Проверка надежности узловых элементов проводится под весом взрослого человека.

-установить расстояние от веревок до вертикальных стоек Комплекса минимум 100 мм.

  - Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку крепежных узлов и резьбовых соединений Комплекса и крепления к стене.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по эксплуатации производитель гарантирует надежность Комплекса в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ

  - Настоящий Комплекс изготовлен и упакован

«____»___________________20___ г.

Упаковщик _______________/_______________________________

Подпись                                Фамилия И.О.

Отметка контроля:

  - Дата продажи

«____»___________________20___ г.

Торговая организация _______________________________________________

м.п.