Профессиональная шведская стенка

Kampfer KSW professional Outdoor

Спортивный комплекс для занятий спортом на открытом воздухе.

Спортивный комплекс представляет из себя шведскую стенку, которую можно дополнить различными навесными элементами. Турник, брусья, скамья для пресса не входят в комплект и приобретаются отдельно.

Шведская стенка комплекса предназначена, для общефизической подготовки, как детей в возрасте от 6-и лет, так и взрослых.

Максимальный вес пользователя  - 170 кг.

Габариты стенки в собранном виде: 3000х830х60 мм.

Габариты после установки и бетонирования: 2300х830х60 мм.

В комплект поставки входят (см. Рис. 1):

1. Боковина правая/левая - 2 шт.

2. Перекладина распорная -5 шт.

3. Перекладина с винтовым креплением - 4 шт.

4. Заглушка болта перекладин - 8 шт.

4. Болт перекладин М10х20 - 8 шт.

5. Балка закладной - 4 шт.

6. Болт М10х30 - 4 шт.

Схема сборки шведской стенки спортивного комплекса

Для сборки понадобится гаечный ключ "на 17", желательно торцевой и молоток.

Установите все перекладины внутрь левой боковины, обращая внимание на то, что перекладины с винтовым креплением необходимо устанавливать в гнезда с отверстием под винт. Перекладины того и другого типа чередуются. Состыкуйте перекладины с правой боковиной. Все перекладины должны полностью войти внутрь профиля обеих боковин. Установите крепежные болты перекладин в сферические заглушки болта и, используя ключ с торцевой головкой, зафиксируйте перекладины.

После этого проверьте еще раз наличие всех перекладин, болтов и прочее, затем крепко затяните все крепежные болты.

Каждая сферическая заглушка болта состоит из 2-ух частей – корпуса и крышки. После сборки стенки, используя молоток, зафиксируйте крышки в корпусе так, чтобы получилась полусфера. Установите балки закладной в соответствующие гнезда и зафиксируйте их болтами.

Рис. 2

| Установка шведской стенки и бетонирование. 1. Подготовить участок земли (разровнять его) и осуществить разметку (Рис. 3). 2. За отметку 0,00 принять уровень земли. 3. Выкопать приямок(и). Размеры указаны на рис. 4. 4. Установить шведскую стенку на дно приямков, выдержать вертикальность по уровню. При помощи подручных средств (доски-укосины или растяжки) зафиксировать стенку в вертикальном положении. | Рис. 3 |
| --- | --- |
| 5. Заполнить приямок бетоном марки - Кл. У 15 малой фракции. Во время заполнения проводить «штыкование» бетона при помощи длинной рейки. Это необходимо для удаления воздуха из раствора и получения однородной массы без внутренних пустот. Закончив заполнение, еще раз проверить вертикальность стенки по уровню. 6. Дальнейшую сборку и установку навесных элементов проводить через неделю (после полного затвердевания бетона). Укосины или растяжку снять через неделю. Оставшуюся полость приямка засыпать предварительно выкопанным грунтом в уровень земли. | Рис. 4 |

# Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническому описанию и заявленному образцу, надежность комплекса при условии соблюдения покупателем правил сборки и руководства по эксплуатации. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя не более  12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. На изделия, имеющие механические повреждения, полученные в результате несоблюдения условий хранения и транспортировки, правил сборки и эксплуатации, гарантии не распространяются.

.

Адрес  предприятия заказчика:

ООО «Кемпфер» 109428, Россия, г. Москва,

1-й Вязовский проезд, дом 4, офис 446

тел. 8(495) 580-60-97; факс 8(499)170-86-04.

Е-mail: manager@kampfer.ru www.kampfer.ru

Претензии по качеству и комплектации принимаются по адресу:

141077, МО, г. Королев, а/я 173, НПП “Элмет”. тел: 8(916)530-62-39.

# Text boxes

Рис.1